## Slide 1: S268 產能提升專案
SBU : Enclosure
Mentor : 李岳華
Intern : 施云茜
Date : 2019 / 10 / 24
中原大學 工業與系統工程學系
實習報告競賽成果發表
實習公司：光寶電子

## Slide 2
介紹
一
二
三
四
現況分析
對策擬定與實施
效益評估
五
活動檢討
目錄

## Slide 3
介紹
一

## Slide 4: 一、介紹
DCS/Gaming
Server
DT
Enclosure主力產品
S268
Forecast
目標
活動計畫表
Notes: 首先我要介紹，enclosure主要生產產品為機箱外殼與伺服器外殼，而我此次改善的產線產品s268為伺服器外殼，是level5產品

## Slide 5: 一、介紹
Enclosure主力產品
S268
Forecast
目標
活動計畫表
Notes: 我們是光寶唯一有沖壓技術的，從一開始的鐵件，上蓋、底座、後窗、風扇支架等就在場內進行沖壓，之後再由組裝部進行組裝，

## Slide 6
Chart: Forecast變化
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
原計畫訂單 | 28 | 35.37 | 28 | 25.01 | 21 | 22.01
後計畫訂單 | 34.36 | 45.926 | 48.934 | 55.02 | 49.36 | 43.18
一、介紹
Enclosure主力產品
S268
Forecast
目標
活動計畫表
Enclosure主力產品
S268
Forecast
目標
活動計畫表
原Forecast平均每月：27K
後Forecast平均每月：46K
項目 | 原 | 後 | 實際 (1~6月)
平均每日UPH | 110 | 160 | 79
降低成本
產能提升
需求 > 供給
交易延遲風險

## Slide 7: 一、介紹
項目 | Why | What | when |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 主題 | 月 | 7月 |  |  |  |  | 8月 |  |  | 
 |  | 週 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
P | 專案目標 | 計畫擬定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 現況分析 | 發現問題 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 要因分析 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 對策擬定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
D | 改善過程 | 對策實施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
C | 效果檢討 | 效益評估 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A | 作業確認 | 活動檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
計畫線
實施線
提前實施
Enclosure主力產品
S268
Forecast
目標
活動計畫表
Notes: 依照目標，制訂計畫表依序進行改善，以pdca進行規畫在對策實施得部份有提前進行

## Slide 8
現況分析
二

## Slide 9: 二、現況分析-組裝線支線拆除前後工位圖
 | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | o |  | o | o | o | o |  |  | o | o | o |  | o | o | o |  | o | o
o |  |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  | o | o |  | o | o | o |  | o | o | o |  | 
 |  |  | o | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
後窗、耳朵加工
 | o | o |  |  |  |  |  |  | o |  | o | o | o | o |  |  | o | o | o |  | o | o | o |  | o | o
o |  |  | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  | o | o |  | o | o | o |  | o | o | o |  | 
 |  |  | o | o | o | o | o |  | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
後窗加工
耳朵加工
隨線加工，影響整體線體效率及產能
前
後
On Line
Off Line
Notes: 後窗和爾多加工各5人之產能無法符合主線之需求，6人的產能又大於主線之需求，而之後訂單需求增多，故直接將之拉出

## Slide 10: 二、現況分析-支線拆除後工時山積圖
Chart: S268組裝工時山積圖
| 取底座 | 檢查底座 | 拉釘底座兩侧 | 裝後窗支架打拉釘1 | 後窗支架打拉釘2 | 後窗支架打拉釘3 | 後窗支架打拉釘4 | 後窗支架加工5 | 裝左右耳 | 鎖左右耳 | 鎖後窗支架螺絲+電源盒全檢+裝後窗戶換件+扣件 | 左右線材導通測試+貼機箱條碼 | 裝入侵開關+掃描+固定耳朵 | HDD全檢+信息卡+放附件 | 貼風扇架泡棉 | 裝風扇+貼線扣 | 裝HDD後擋板+固定電源塵蓋 | 組風扇 | 鎖風扇架 | 鎖後窗+鎖風扇架+入侵開關測試 | 内觀檢查 | 裝上蓋 | 厚薄規量測 | 外觀檢查 | 貼膜 | 掃描+貼包材 | 裝箱
CT (sec) | 15 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 15 | 23 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 27 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 18 | 20
原TT (sec) | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85
需求TT (sec) | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88
平衡率 64.4%
人力：33人 / LINE
UPH：110 / h
UPPH：3.33
日產能：1.3 k
平衡率：64.4 %
Notes: 剛拆除耳朵支線時，進行了工時研究，測量工時後可看出各工位時間皆小於節拍時間，但並未達到需求tt，亦可看出各工位作業時間並不飽和，其平衡率只有64.4%

## Slide 11: 二、現況分析-要因分析
打拉釘
人
管理者
作業員
機
流水線機台
法
未規範制度
未確實監督
老舊
速度
料
等待
環
溫度
濕度
噪音
為何無法提升s268產能
費力
離職率高
員工不認真
人員疲勞
氧化
鐵件
生鏽
刮傷
零件
不良品多
供應不及
佈置
地點
物料搬運動線不佳
工位排放不佳
熟練度
各工位動作
動作浪費
來料包裝過度
拉釘槍
重量
故障
平衡率低
Notes: 而除了平衡綠過低外，為什麼產能無法提高，以魚骨圖進行分析

## Slide 12
對策擬定與實施
三

## Slide 13: 三、對策擬定與實施1-線平衡優化
 | 檢 查 底 座 | 拉釘前上蓋 |  |  |  |  | 裝左右耳入主機殼 | 鎖左右耳 | 左右線材導通測試 | 掃描+開關線+固定耳朵+貼機箱條碼 |  | HDD全檢+信息卡 | 裝風扇 | 裝HDD後擋板 | 鎖風扇架+入侵開關測試 |  | 內觀檢查 |  | 厚薄量測 | 外觀檢查 | 貼保護膜 |  | 套袋裝箱 | 套袋裝箱
取 底 座 |  |  | 裝後窗支架打拉釘 1 | 裝後窗支架打拉釘 2 | 裝後窗支架打拉釘 3 | 裝後窗支架打拉釘 4 |  |  | 鎖後窗支架螺絲+電源盒全檢+ |  | 風扇架貼泡棉 | 風扇架貼泡棉 | 塑膠風扇盒組裝 | 塑膠風扇盒組裝 |  | 鎖後窗+鎖風扇架 | 內觀檢查 | 裝上蓋 |  | 外觀檢查 | 貼保護膜 | 掃描+貼包材 |  | 
裝後窗支架打拉釘 5
貼機箱條碼
貼機箱條碼
裝後窗互換件+扣件
裝後窗互換件扣件
放電源塵蓋
固定電源塵蓋
放、固定電源塵蓋
貼線扣
鎖風扇架
貼線扣
通過ECRS手法進行優化後之工位圖
Notes: 透過ECRS

## Slide 14
Chart: S268組裝優化後工時山積圖
| 取底座 | 檢查底座 | 拉釘底座兩側 | 裝後窗支架打拉釘1 | 後窗支架加工2 | 後窗支架加工3 | 後窗支架加工4 | 裝左右耳 | 鎖左右耳 | 鎖後窗支架螺絲+電源盒全檢+貼機箱條碼 | 裝後窗戶換件+扣件+放附件+固定電源塵蓋 | 左右線材導通測試 | 裝入侵開關+掃描+固定耳朵 | HDD全檢+信息卡 | 貼風扇架泡棉 | 裝風扇+鎖風扇架 | 裝HDD後擋板+貼線扣 | 組風扇 | 鎖風扇架+入侵開關測試 | 鎖後窗+鎖風扇架 | 内觀檢查 | 裝上蓋 | 厚薄規量測 | 外觀檢查 | 貼膜 | 掃描+貼包材 | 装箱
CT (sec) | 15 | 20 | 20 | 25 | 24 | 21 | 15 | 23 | 20 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 | 16 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | 20
原TT (sec) | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85 | 31.85
需求TT (sec) | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 25.88
平衡率 77.5%
三、對策擬定與實施1-線平衡優化
Chart: 
| 改善前 | 改善後
平衡率 | 0.644 | 0.775
20%

## Slide 15
節省時間 | 2秒 32.72秒 30.72秒
Chart: Before & After
| Before | After
uph | 110 | 117
6.4%
Before
After
三、對策擬定與實施2-來料包裝改善
Notes: 取消包裝袋、拆除動作

## Slide 16
1
2
3
1
2
3
360度轉身
90度轉身
Before
After
節省時間 | 12秒 32.72秒 20.72秒
ECRS
三、對策擬定與實施3-減少動作浪費
Notes: 簡化

## Slide 17
Before
After
自動送螺絲機
After
45度
節省時間 | 11秒 32.72秒 21.72秒
ECRS
三、對策擬定與實施3-減少動作浪費

## Slide 18: 組裝物料擺放改善前
產品流至工站人員
人員旋轉90度並走動拿取物料
回轉90度安裝
物料
物料
流水線
物料與產品呈90度，操作員需持續轉身拿取物料安裝
產品
三、對策擬定與實施3-減少動作浪費

## Slide 19
三、對策擬定與實施3-減少動作浪費
產品流至工站人員
人員抬手拿取物料
安裝物料
流水線
產品
物料
物料與產品平行，操作員只需抬高手臂拿取物料安裝
組裝物料擺放改善後
雙手法
Notes: 應印人因工程

## Slide 20
Chart: 7月每週UPH
| WEEK1 | WEEK2 | WEEK3 | WEEK4
實際UPH | 111 | 116 | 112 | 110
標準UPH | 110 | 110 | 110 | 110
未達目標 1600/D
三、對策擬定與實施4-以AHP手法進行線體改善

## Slide 21
方案一
方案二
方案三
打拉釘鎖螺絲
裝配
測試
內外檢
平衡率 84.7%
UPH 160
UPPH 4.1
LINE 39人
所需時間 10h
平衡率 77.5%
UPH 110
UPPH 3.3
LINE 33人
所需時間 10h
平衡率 88.7%
UPH 145
UPPH 3.64
LINE 37人
所需時間 11h
三、對策擬定與實施4-以AHP手法進行線體改善
Notes: 也許現況會是最好的結果，但是為了達成目標我們依然要持續進行改善，依據工時測量與ecrs制訂方案二與方案三，將其結果以ahp來進行評估

## Slide 22
方案選定：應用AHP對以上三個方案進行評價
成本(C3)
平衡率(C1)
所需時間(C2)
方案一(P1)
產能提升(A)
目標層A:
準則層C:
方案層P:
方案二(P2)
方案三(P3)
三、對策擬定與實施4-以AHP手法進行線體改善
Notes: 我們運用層次分析法對三個方案進行評價，三個準則分別為改線成本，產品動線及通用性

## Slide 23
A | C1 | C2 | C3 | V | AV
C1 | 1 | 3 | 5 | 0.633 | 1.946
C2 | 1/3 | 1 | 3 | 0.260 | 0.790
C3 | 1/5 | 1/3 | 1 | 0.106 | 0.320
C1 | P1 | P2 | P3 | V | C1V
P1 | 1 | 1/2 | 1/5 | 0.129 | 0.386
P2 | 2 | 1 | 1/2 | 0.277 | 0.831
P3 | 5 | 2 | 1 | 0.595 | 1.791
C2 | P1 | P2 | P3 | V | C2V
P1 | 1 | 1/2 | 1/5 | 0.122 | 0.367
P2 | 2 | 1 | 1/3 | 0.230 | 0.690
P3 | 5 | 3 | 1 | 0.648 | 1.948
C3 | P1 | P2 | P3 | V | C3V
P1 | 1 | 1/2 | 1/5 | 0.122 | 0.367
P2 | 2 | 1 | 1/3 | 0.230 | 0.690
P3 | 5 | 3 | 1 | 0.648 | 1.948
方案選定：對比矩陣
λmax | 3.004
C.I | 0.002
R.I | 0.580
C.R | 0.003
λmax | 3.004
C.I | 0.002
R.I | 0.580
C.R | 0.003
λmax | 3.004
C.I | 0.003
R.I | 0.580
C.R | 0.005
λmax | 3.039
C.I | 0.019
R.I | 0.580
C.R | 0.033
C.R<0.1
通過一致性檢驗
三、對策擬定與實施4-以AHP手法進行線體改善

## Slide 24
三、對策擬定與實施4-以AHP手法進行線體改善
方案選定：計算各方案的組合權重
 | C1 | C2 | C3 | 總得分
 | 1.946 | 0.790 | 0.320 | 
P1 | 0.386 | 0.367 | 0.367 | 1.158
P2 | 0.831 | 0.690 | 0.690 | 2.383
P3 | 1.791 | 1.948 | 1.948 | 5.646
選定方案三
Ci
Pi

## Slide 25
效益評估
四

## Slide 26
項目 | 每日產能 | 人力 | Cost / Month
改善前 | 2600 | 86 人 | 470K RMB
改善後 | 1600 | 47 人 | 308K RMB
每月節省成本
四、效益評估
162K RMB

## Slide 27
活動檢討
五

## Slide 28
人因工程
五、活動檢討-手法彙整
ECRS
AHP
雙手法
動改法
Line balance
There is always a better way.
凡事總有更好的方法
Notes: 人機法：人機配合，以人為主，使操作者、操作對象、操作工具三者科學的結合，合理安排
動改法：改善人體動作方式，減少疲勞使工作變為更舒適、有效率

## Slide 29
成長會在辛勞和熱愛中發酵
與明天的期待撞個滿懷

## Slide 30
Thank You