## Slide 1: iCharger鉚合匹配類不良改善 實習報告競賽
Power SBG
班級 : 工業四丙
學號 : 10524315
姓名 : 鄭羽辰
指導主管 : 印靈軍 副理
Date : 2019/09/17

## Slide 2
A3介绍
光寶華東營運中心
A3
建廠時間：2013年
生產產品：Apple iCharger (充電器)
Beats藍牙耳機充電器
年產能：26.5KK PCS (2018)

## Slide 3
Finish
Control
目錄 CONTENTS
Improve
Define
專案時程
主題選定
專案描述
問題分析
現況分析
建立資料庫
資料庫應用
7/2 – 8/2
8/3 – 8/18
8/19 – 8/28
資料庫維護
模穴控管流程
效益分析
優點分析

## Slide 4
CONTENTS
D
(Define)

## Slide 5
SMT
HI
TU
PK
表面貼裝段
手插件段
補焊段
包裝段
組裝段
AS
組裝段
UV點膠
快乾膠機
人工組裝
鉚合機
AC上料機芯
機殼上料機
穿線機
焊錫機
Pre-ATE
AC上料機芯
機殼上料機
鉚合機
自動/手動插件
結合SB/MB進錫爐
AOI檢測/補焊、剪腳
貼標/INT檢測/撈板
AC、機殼組裝
鉚合、B/I
電性檢測、雷雕
封袋裝箱
PCB板貼件
iCharger產品製程
D
AS
PCB原料
SMT後
HI結合機芯
TU撈板
AS結合機殼
PK成品裝箱
SMT
HI
TU
AS
PK

## Slide 6
31%
23%
22%
14%
材料
鉚合
作業
鐳雕
Auto
8%
信息不良
3%
不良種類
A3 OAIL各類不良圖
不良占比
主題選定
D
異物壓傷
模穴不匹配
模具壓傷
中縫異物
保護模壓傷
鉚反
鉚合不良種類
不良占比
累積占比
不良種類
25%
22%
19%
15%
13%
6%
鉚合不良31%
(1200 DPPM)
匹配不良25%
(300 DPPM)

## Slide 7
時間
2019/07
~ 2019/08
對象
PA-1050-7A & 8A
機種鉚合不良情形
範圍
A3廠2樓MFG產線與機殼上料流程
影響
機台外觀不良
導致重工與報廢
目標
降低20%
鉚合不良
專案描述
D
問題
鉚合不良率平均為0.12%
(2019/01 ~ 2019/06)
目標
鉚合不良
1200 DPPM 960 DPPM (降低20%)

## Slide 8
溢膠
人員
設備
材料
環境
方法
剪線機線頭殘留
來料外觀不良
鉚合機使用已過正常壽命
治具不穩固
補焊站錫渣殘留
模具升降距離參數不良
鉚合機參數設定不良
焊錫機錫渣殘留
來料尺寸不一
組裝方向不正確
夾具不準確
模穴匹配不良為主要因子
鉚合不良
原因
斷差
縫隙
問題分析 – 鉚合不良特性要因圖
D
模穴號不匹配
可控
難控
不可控

## Slide 9
溢膠 (11%)
斷差 (11%)
縫隙不合 (3%)
現況分析-模穴號匹配導致不良狀況
D
AC蓋
Case
鉚合不良25%
AC與Case不匹配
(300DPPM)

## Slide 10
事後處理
依模穴號裝箱
現況分析– 機殼上料流程
D
廠商
海晨
IQC
按批次隨機堆放
採先進先出管理
入庫堆放
一箱一模穴號
每批貨約2-3種模具
倉庫
產線
抽樣檢驗(1916)
NG請廠商重工
4張工單同一廠商
拆除外箱留風琴袋
半天發料一次
按工單上料
換料時通知RM調機
  品質異常通知RM
  調機失敗則進行換料
未依模穴號堆放
無模穴匹配資料
未進行組合配對
未通知RM &
無匹配把關機制
LQC
來料抽檢
依工單發料
機殼上料
異常通報

## Slide 11
CONTENTS
I
(Improve)

## Slide 12
改善方案大綱
I
模穴匹配測試流程
D.O.E 實驗計畫
匹配判定規則
資料庫現況
建立資料庫
資料庫應用
機殼供料流程
供應商條碼
模穴堆放
模穴組合配對
上料系統警報

## Slide 13
I
廠商
每組合36PCS樣品
IQC
尺寸、外觀檢驗
DQE
鉚合參數選定
尺寸過盈測試
FAI規格尺寸書
採全檢制
模穴匹配測試流程
D.O.E實驗計畫

## Slide 14
D.O.E實驗計畫
I
尺寸一
參數一
鉚合參數選定
尺寸過盈測試
參數二
參數三
氣壓70；速率75
氣壓75；速率70
氣壓75；速率80
尺寸二
尺寸三
AC正常 & Case正常
AC下限 & Case上限
AC上限 & Case下限

## Slide 15
匹配判定規則
I
36組樣本中1組NG則不匹配
模穴號組合
不良類型
匹配判定
資料庫
目前已有93組資料

## Slide 16
資料庫現況
I
Mold Data
模穴號：
上模號：
下模號：
不良類型：
匹配判定：
查詢
新增

## Slide 17
改善方案大綱
I
模穴匹配測試
D.O.E 實驗計畫
匹配判定規則
資料庫現況
建立資料庫
資料庫應用
機殼供料流程
供應商條碼
模穴堆放
模穴組合配對
上料系統警報

## Slide 18
模穴匹配判定
依模穴號裝箱
機殼供料流程
I
廠商
海晨
IQC
按批次堆放
採先進先出管理
入庫堆放
一箱一模穴號
每批貨約2-3種模具
倉庫
產線
抽樣檢驗(1916)
NG請廠商重工
4張工單同一廠商
拆除外箱留風琴袋
半天發料一次
按工單上料
換料時通知RM調機
  品質異常通知RM
  調機失敗則進行換料
事後處理
LQC
來料抽檢
依工單發料
機殼上料
異常處理
加入模穴號資訊條碼
AG04D0
按模穴號堆放
按模穴號堆放
上料系統匹配確認
預防機制

## Slide 19
供應商條碼
I
原原料條碼
799540145692190506001400005
799540 145692 190506 001400 005
料號 廠商 週期 數量 流水碼
A/C G 04 D 0/1
機殼 廠商 模具 穴位(1=+)
AG04D0
加入模穴條碼
外紙箱與風琴袋上均貼上條碼

## Slide 20
按模穴號
堆放出貨
送至倉庫
按模穴號供料
供應商
海晨
倉庫
模穴號堆放整理
模穴堆放
I

## Slide 21
AG04D0
匹配組合配對
I
倉庫PDA連上SFCS系統
配對模穴組合
  AC蓋：AG16D0
  Case：CG40A1
  模穴不匹配
  不良原因：縫大
  請更換模穴號
  AC蓋：AG16D0
  Case：CG40A1
  模穴匹配
  AC蓋：AG16D0
  Case：CG40A1
  無匹配資料

## Slide 22
AS在線上料程式
操作類型
Load Part
工單：
2394193
線別：
A3-01
60
物料條碼
站別 ：
數量：
查詢條碼
模穴號：
Material List：2 INPUT QTY：2
上料系統警報
I
PART_NO | SPEC1 | PROCESS_NAME | MOLD_NO | ACT_QTY | DUE_COUNT
799370 | 30-HJPSXXXXXXX | 0060 | AG16D0 | 2800 | 44800
799371 | 34-PZLWXXXXXXX | 0060 | CG40A1 | 46080 | 44800
ALERT
AC蓋：AG16D0
Case：CG40A1
模穴不匹配
不良類型：縫大
請更換模穴號！

## Slide 23
CONTENTS
C
(Control)

## Slide 24
資料庫維護
C
資料庫
維護
RM
DQE
IPQC
D.O.E實驗計畫
調機失敗記錄
統計組合不良率
鉚合不良
模穴不良
判定寬放
0.12%
25 %
1+(50 %)
0.045% = 450 DPPM
不良率 > 0.045 %為不匹配
上模號：
下模號：
不良類型：
匹配判定：
新增
系統維護
資料庫
維護
IE
維護

## Slide 25
模穴匹配控管流程
C
倉庫使用PDA配對模穴組合
IQC監督
廠商
海晨
IQC
檢查模穴條碼
確實分類堆放
海晨收貨員
每穴送4K以上
檢查出貨模穴報表
倉庫
產線
抽樣檢驗(1916)
NG請廠商重工
依模穴入庫堆放
PDA模穴組合配對
檢查風琴袋條碼
使用上料系統
確認模穴匹配
  記錄不匹配組合
  維護至資料庫中
IDL
品管人員
倉管人員
機殼上料員
RM & IPQC
監管人員

## Slide 26
預期成效
C
300 DPPM
105 DPPM
降低65%鉚合匹配類不良
鉚合匹配類不良
改善前
改善後

## Slide 27
效益分析
C
倉庫使用PDA配對模穴組合
負責部門 | 新增項目 | 花費
IT | SFCS系統功能 | 廠區自行開發
採購 | 電腦4組 | 26,000 CNY
 | 掃碼槍4支 | 4,000 CNY
 | 掃碼式PDA | 1,950 CNY
Total |  | 31,950 CNY = 148,567 NTD
投入成本
節省不良成本:
= 年產量不良率
= 26,536,249 0.000195 (1.59 + 0.935)
= 413,138 (NTD)
節省成本
節省不良成本 – 成本投入
=413,138 – 148,567
= 264,571 NTD
減少16%
鉚合不良成本
財務效益

## Slide 28
優點分析
C
無法訂定預防對策
無匹配資料庫
人員管控
上料流程缺陷
300 DPPM
事後處理機制
損失1320pcs/週
停線損失產能
訂定防禦對策
建立匹配資料庫
降低至105 DPPM
事前預防機制
系統管控
追蹤機殼物料
降低至462pcs的損失/週
減少停線損失
BEFORE
AFTER

## Slide 29
挑戰自我，永不放棄
小問題，大改變
心得分享
結
SMT (表面貼裝)
ENG (IE&EE)
PMM (生管&採購)
OPU (製造)
WH (倉庫)
DQE (品質實驗)
There is always a better way!
Notes: 權責重新劃分

## Slide 30
Thank You !
廖祐萱 Sam Liao
鄭羽辰 Rita Cheng